## Slide 1: Upgrade banc de test cosmique
19/03/2012

## Slide 2
N voies
Signaux de capteurs
(PM, SiPM,…)
Données
Trigger
Alimentation
DAQ
Gigabit Eth
USB
Interface Capteur
Unité de contrôle
ADC
Calibration
T
Sync
Datation
Trig
IN
HOLD
Reset

## Slide 3: Interface ROC
ASIC
ROC
OUT_HG
OUT_LG
OUT_PROBE
Tr<31..0>
HitMux
OR32
FPGA
Sample_clk | OTR | Data<N..0>
Tr<31..0> |  | 
HitMux |  | 
OR32 |  | 
Serial_Data |  | 
ADC
Vref
(1.8V)
D<N..0)
VinA1
VinB1
VinA2
clk

## Slide 4: Choix ADC
Contraintes
  1 chip EASIROC, 32 voies, acq. à 5kHz
    Fs = 32*5khz = 160kHz
  2 chip EASIROC, 64 voies
    Fs = 64*5kHz = 320kHz
  1 chip, vitesse max Read Out, 2 MHz ou 600kHz pour conso limitée
    Fs = 64MHz ou 19.2MHz / chip

## Slide 5: Choix ADC
AD9220, utilisé sur EASIROC test board
  1 voie
  Fs = 10 MHz
  Résolution 12 bits
  Sortie parallèle
  Puissance = 250mW
AD6659
  2 voies
  Fs = 80 MHz max (OK pour max RO speed 1 chip), 3 MHz min
  Résolution 12 bits
  Sortie parallèle
  Configuration SPI
  Puissance = ~250 mW (pour les 2 voies)
  Alimentation bloc analogique 1.8V

## Slide 6: Interface DAQ GbE
Tx_EN |  |  | 
Tx_ER |  |  | 
Tx_D<7..0> |  |  | MDI<2..0>
GTx_clk |  |  | 
Tx_clk |  |  | 
 | MARVELL 88E1111 |  | 
Rx_DV |  |  | 
Rx_ER |  |  | 
Rx_D<7..0> |  |  | 
Rx_clk |  |  | 
CRS |  |  | 
COL |  |  | 
S_clk+/- |  |  | LEDs<5..0>
S_in+/- |  |  | 
S_out+/- |  |  | 
CONFIG<5..0> |  |  | 
Management |  |  | 
I/O count
~30 S.E. I/Os
3 paires diff.
VERS
FPGA

## Slide 7: Interface DAQ USB
ADBUS<7..0> |  |  | 
BDBUS<7..0> |  |  | 
CDBUS<7..0> | FTDI 4232H |  | 
 |  |  | USBdata
DDBUS<7..0> |  |  | 
/RESET |  |  | 
 |  | EEPROM Interface | EECS
 |  |  | EESK
/PWREN |  |  | EEDATA
/SUSPEND |  |  | 
 | OSCI | OSCO | 
12MHz
I/O count
jusqu’à 35 I/Os
VERS
FPGA

## Slide 8: A suivre
Etude du bloc de datage des évènements